创建全国文明城市和迎检国家卫生城市2011年建筑工地量化标准

一、工地城市创建和迎检工作组织健全，宣传工作到位

1、建立工地项目负责人为第一责任人的创建和迎检管理组织网络；

2、建立和健全创建迎检工作资料台帐，工地宣传窗、黑板报相应内容。

二、工地按规范围栏作业，围墙高度符合规定要求

1、围墙高度不低于2.5米，坚固无残缺，四周清洁，无牛皮癣；

2、围墙外侧抹灰刷白，上下深灰色线条，压顶采用黑色水泥瓦；

3、围墙正面有指定的工地创建墙绘或公益标语，字体规范标准。

三、施工现场无积水，场地环境符合规范要求

1、施工现场主要道路平整、硬化，无扬尘，无严重积水；

2、施工现场有密目式安全网、警示牌，建材物料机具堆放整齐；

3、施工现场管理人员和特种作业人员均佩岗位证、戴安全帽；

4、严格遵守作业时间，无违规施工造成噪音扰民现象。

四、立柱横梁大门规范统一，出场车辆不污染道路

1、工地立柱横梁统一规范，采用铁板大门、公司简称，感观性好；

2、工地大门口设置排污设施、有冲洗设备，无污泥外泄扬尘外扬现象；

3、施工车辆容貌清洁，运载的工程车辆须经建管部门认定和许可；

4、工地大门口《门卫及车辆冲洗制度》《扬尘治理实施规定》上墙，

门卫着装整齐戴安全帽佩有红袖章。

五、工地后勤用房符合要求，环境卫生整洁（未设置的不作要求）

1、工地后勤用房符合标准要求，办公区、生活区和施工区域分明；

2、民工宿舍床铺整齐、生活用品放置有序，有卫生值日人；

3、有宿舍管理制度，公共区放置垃圾桶并定时清运，卫生保洁员上墙；

4、宿舍公共区设有固定凉晒架，自行车、电动车辆停放整齐、有序。

六、工地内的临时厕所、浴室符合卫生要求

1、厕所有专人清扫，卫生保洁责任人上墙；

2、厕所、浴室地面、围档等采用地、瓷砖贴面；

3、厕所内有冲刷设施，地面清洁，无鼠栖息孳生死角。

七、工地食堂、餐厅卫生符合要求（未设置的不作要求）

1、食堂、餐厅有卫生管理制度，卫生保洁责任人公告上墙；

2、餐厅有纱窗、纱门，食堂操作人员持有健康证，着卫生服；

3、工地食堂餐饮食品采购实行登记制和专人采购制度。

八、民工学校硬件建设、教学活动符合规定要求

1、教室面积达到标准，配有黑板、课（饭）桌椅和电视机等教学设施；

2、学校招牌、组织网络、管理制度、学员守则和教学计划上墙；

3、有《农民工学习读本》，教学活动正常，台帐记载真实、规范。